|  |  | REPUBLIKA HRVATSKA ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA GRAD ŠIBENIK |  |
| --- | --- | --- | --- |

IZMJENE I DOPUNE

DETALJNOG PLANA UREĐENJA
LUKE PEKOVAC

Ožujak 2022.

d.o.o.  za arhitekturu, planiranje i ostale poslovne djelatnosti,         ZAGREB

| Županija: ŠIBENSKO-KNINSKA Grad: ŠIBENIK |
| --- |
| Naziv prostornog plana: IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA LUKE PEKOVAC |
| Odluka predstavničkog tijela o izradi plana: Službeni glasnik Grada Šibenika 4/18. | Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana: Službeni glasnik Grada Šibenika 4/22. |
| Javna rasprava (datum objave): 10. kolovoza 2021. | Javni uvid održan: od: 23. kolovoza 2021. do: 30. kolovoza 2021. |
| Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave: M.P. | Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: ________________________________ MADLENA ROŠA DULIBIĆ, dipl.ing.arh. |
| Suglasnost na plan: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (KLASA: 350-02/21-14/9, URBROJ: 531-06-01-02/07-22-3 od 25. veljače 2022.) |
| Pravna osoba koja je izradila plan: APE d.o.o. za arhitekturu, planiranje i ostale poslovne djelatnosti Ozaljska 61, 10000 Zagreb, tel. 01/309 7572, fax. 01/3011 417 |
| Pečat pravne osobe koja je izradila plan: M.P. | Odgovorna osoba: ________________________________ SANDRA JAKOPEC, dipl.ing.arh. |
| Odgovorni voditelj izrade nacrta prijedloga plana: NIKŠA BOŽIĆ, dipl.ing.arh. |
| Stručni tim u izradi plana: Sandra Jakopec, dipl.ing.arh. Mirela Ćordaš, dipl.ing.arh. Marijana Zlodre, mag.ing.arch. Vlatka Žunec, mag.ing.arch. |  |
| Pečat predstavničkog tijela: MP. | Predsjednik predstavničkog tijela: ________________________________ Dr.sc. DRAGAN ZLATOVIĆ, predsjednik Gradskog vijeća |
| Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava: vlastoručni potpis | Pečat nadležnog tijela: MP. |

IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA LUKE PEKOVAC

SADRŽAJ

I. OSNOVNI DIO PLANA

I.0. Opći podaci o stručnom izrađivaču plana i odgovornom voditelju izrade

I.1.	TEKSTUALNI DIO (Odredbe za provedbu)

I.2.	GRAFIČKI DIO PLANA

0. 	Postojeće stanje s granicom obuhvata

1. 	Detaljna namjena površina

2.1. 	Infrastrukturna mreža – promet

2.2. 	Infrastrukturna mreža - telekomunikacije i  elektroenergetika

2.3. 	Infrastrukturna mreža – vodovod i odvodnja

3. 	Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

4.1. 	Uvjeti gradnje

4.2. 	Uvjeti gradnje - parcelacija

Iako se predmet Izmjena i dopuna Plana odnosi samo na dio obuhvata područja DPU-a, grafički dio plana, je sukladno propisima iz područja prostornog planiranja u cijelosti prenesen u propisani elektronički standard prostornih planova te službenu kartografsku projekciju RH (HTRS96/TM).

I.3.	OBRAZLOŽENJE PLANA

II. PRILOZI PLANA

II.1.	POPIS PROPISA KOJI SU POŠTIVANI U IZRADI PLANA

II.2.	ZAHTJEVI IZ ČLANKA 90. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU (ZAHTJEVI ZA IZMJENU PLANA KOJI NISU SADRŽANI U INFORMACIJSKOM SUSTAVU)

II.3.	IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

II.4.	EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA

II.5.	SUGLASNOST NA KONAČNI PRIJEDLOG PLANA

II.6.	SAŽETAK ZA JAVNOST

Članak 32.

Članak 32.

Članak 32.

Napomena: Ove Odredbe za provedbu počinju člankom 3. zbog usklađenja s numeracijom Odredbi za provedbu u Odluci o donošenju.

ODREDBE ZA PROVEDBU

Članak

U članku 4. stavku (1) točka 3. mijenja se i glasi:

"3. luka otvorena za javni promet županijskog značaja

- 			- LOk, Lož"

Članak

U članku 5. stavak (1) mijenja se i glasi:

"Područje koje obuhvaća ovaj plan veličine je 9,8 ha od toga kopnene površine 2,5 ha i morske površine s pontonima i lukobranom 7,3 ha."

Članak

Članak 6. mijenja se i glasi:

"Članak 6.

Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina.

STRUKTURA NAMJENE POVRŠINA	TABLICA 1.

| red.br | detaljna namjena | planska oznaka osnovne namjene | građevine namjene | oznaka građ. čestice | veličina m2 | veličina ha | % na građ. česticama | % kopno | % obuhvat plana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LUKA POSEBNE NAMJENE - ŠPORTSKA LUKA | LS |  |  | 33.799,00 | 3,3799 |  |  | 34,5 |
| 1.1. | KOPNENI SADRŽAJI ŠPORTSKE LUKE |  |  | II. | 6.809,00 | 0,6809 |  |  |  |
| 1.1.1. | Prateći sadržaji |  |  | II.B | 5.976,00 | 0,5976 | 100 | 24,3 |  |
| 1.1.1.1 | Zona višenamjenskog manipulativnog platoa |  |  |  | 3.167,00 | 0,3167 | 53,0 |  |  |
| 1.1.1.2. | Građevina jedriličarskog kluba |  | R1,K1 |  | 640,00 | 0,0640 | 10,7 |  |  |
| 1.1.1.3. | Zelene površine |  |  |  | 1.146,00 | 0,1146 | 19,2 |  |  |
| 1.1.1.4. | Zona parkirališta i interne prometnice |  |  |  | 1.023,00 | 0,1023 | 17,1 |  |  |
| 1.1.2. | Postojeća obala za privez Pekovac i nova obala |  |  | II.C | 833,00 | 0,0833 |  | 3,4 |  |
| 1.2. | AKVATORIJ ŠPORTSKE LUKE |  |  | II.A | 26.990,00 | 2,6990 |  |  |  |
| 1.2.1. | Gatovi: G1 198m1 i G2 198m1 |  |  |  | 1.869,00 |  |  |  |  |
| 2. | ŠPORTSKO-REKREACIJSKA-VESLAČKI KLUB I JEDRILIČARSKI KLUB "VAL" | R1 |  |  | 1.953,00 | 0,1953 |  |  | 2,0 |
| 2.1. | KOPNENI SADRŽAJI VESLAČKOG KLUBA |  |  |  | 713,00 | 0,0713 |  | 2,9 |  |
| 2.1.1. | Obala veslački klub - privezišna obala |  |  | VIII. | 103,00 | 0,0103 |  |  |  |
| 2.1.2. | Višenamjenska površina - veslački klub |  |  | IX. | 410,00 | 0,0410 |  |  |  |
| 2.1.3. | Kolno-pješačka površina za potrebe veslačkog kluba "Krka" |  |  | IX.A | 201,00 | 0,0201 |  |  |  |
| 2.2. | AKVATORIJ VESLAČKOG KLUBA |  |  | VIII.A | 1.093,00 | 0,1093 |  |  |  |
| 2.3. | JEDRILIČARSKI KLUB "VAL" |  |  | XVIII. | 148,00 | 0,0148 |  |  |  |
| 3. | LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA | LOk, Lož |  |  | 21.043,00 | 2,1043 |  |  | 21,5 |
| 3.1. | KOPNENI SADRŽAJI |  |  |  | 1.739,00 | 0,1739 |  | 7,1 |  |
| 3.1.1. | Obala Pekovac - privezišna obala sjever | LOk |  | VII. | 63,00 | 0,0063 |  |  |  |
| 3.1.2. | Obala Dolac - privezišna obala jug | LOž |  | XII. | 1.676,00 | 0,1676 |  |  |  |
| 3.2. | AKVATORIJ - LUKE OTVOREN ZA JAVNI PROMET ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA |  |  |  | 19.304,00 | 1,9304 |  |  |  |
| 3.2.1. | Akvatorij luke -sjever |  |  | VII.A | 853,00 | 0,0853 |  |  |  |
| 3.2.2. | Akvatorij luke - jug |  |  | XII.A | 18.453,00 | 1,8453 |  |  |  |
| 4. | LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET LOKALNOG ZNAČAJA - NAUTIČKI DIO LUKE | LOn |  |  | 14.440,00 | 1,4440 |  |  | 14,7 |
| 4.1. | KOPNENI SADRŽAJI - NAUTIČKI DIO LUKE |  |  |  | 434,00 | 0,0434 |  | 0,7 |  |
| 4.1.1. | Obala Banj - privezišna obala sjever |  |  | I. | 434,00 | 0,0434 |  |  |  |
| 4.2. | AKVATORIJ - NAUTIČKOG DIJELA LUKE |  |  |  | 14.006,00 | 1,4006 |  |  |  |
| 4.2.1. | Akvatorij -sjever |  |  | I.A | 14.006,00 | 1,4006 |  |  |  |
| 4.2.3. | lukobrani LG1 |  |  |  | 1.135,00 | 0,1135 |  |  |  |
| 5. | UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA GRAĐEVINA | T |  | V. | 2.435,00 | 0,2435 | 100 | 9,7 | 2,5 |
| 5.1. | objekt nadzemno podzemno |  |  |  | 1.333,00 | 0,1333 | 54,7 |  |  |
| 5.2. | pješačko kolne površine |  |  |  | 381,00 | 0,0381 | 15,6 |  |  |
| 5.3. | Zelene površine |  |  |  | 721,00 | 0,0721 | 29,6 |  |  |
| 6. | STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA S JAVNOM GARAŽOM | M1 |  | X. | 1.861,00 | 0,1861 | 100 | 7,4 | 1,9 |
| 6.1. | Građevina - nadzemno i podzemno |  | S,K1,G1 |  | 1.332,00 | 0,1332 | 71,5 |  |  |
| 6.2. | Pješačko kolne površine |  |  |  | 418,00 | 0,0418 | 22,5 |  |  |
| 6.3. | Zelene površine |  |  |  | 111,00 | 0,0111 | 5,6 |  |  |
| 7. | JAVNE ZELENE POVRŠINE-zaštitno zelenilo | Z |  |  | 2.769,00 | 0,2769 |  | 11,3 | 2,8 |
| 7.1. | Javna kolna prometna površina s parkiralištem Dolac - zaštitne zelene površine |  |  | Dio XV. | 97,00 | 0,0097 |  |  |  |
| 7.2. | Zaštitne zelene površine Dolac |  |  | XIX. | 157,00 | 0,0157 |  |  |  |
| 7.3. | Javne pješačke površine Pekovac |  |  | dio VI. | 646,00 | 0,0646 |  |  |  |
| 7.4. | Javni gradski trg Pekovac |  |  | dio IV. | 1.481,00 | 0,1481 |  |  |  |
| 7.5. | Zaštitne zelene površine – javne pješake površine Dolac |  |  | dio XI. | 149,00 | 0,0149 |  |  |  |
| 8. | POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA | IS |  |  | 19.897,00 | 1,9897 |  |  | 20,3 |
| 8.1. | KOPNENE POVRŠINE |  |  |  | 7.907,00 | 0,7907 |  | 32,2 |  |
| 8.1.1. | Javne pješačke površine Dolac |  |  | dio XI. | 126,00 | 0,0126 |  |  |  |
| 8.1.2. | Javne pješačke površine Pekovac |  |  | dio VI. | 697,00 | 0,0697 |  |  |  |
| 8.1.3. | Javni gradski trg Pekovac |  |  | dio IV. | 2.013,00 | 0,2013 |  |  |  |
| 8.1.4. | Javna kolna prometna površina s parkiralištem Dolac |  |  | dio XV. | 1478,00 | 0,1478 |  |  |  |
| 8.1.5. | Javna gradska prometnica Pekovac |  |  | XVI. | 443,00 | 0,0443 |  |  |  |
| 8.1.6. | Cestovni priključak športske luke |  |  | III. | 199,00 | 0,0199 |  |  |  |
| 8.1.7. | Javna kolna i kolno-pješačka ulica Dolac |  |  | XIV. | 2.231,00 | 0,2231 |  |  |  |
| 8.1.7a. | Javna kolna i kolno-pješačka ulica Dolac – pomorsko dobro |  |  | XIV.A | 673,00 | 0,0673 |  |  |  |
| 8.1.8. | Lukobran LG1 222m1 |  |  |  | 940,00 |  |  |  |  |
| 8.1.10. | Trafostanica Dolac |  |  | XVII. | 31,00 | 0,0031 |  |  |  |
| 8.1.10a. | Dizel agregat Dolac |  |  | XIII. | 16,00 | 0,0016 |  |  |  |
| 8.2. | AKVATORIJ LUKE PEKOVAC ZA MANEVAR PLOVILA | A |  |  | 11.990,00 | 1,1990 |  |  |  |
|  | UKUPNO KOPNO |  |  |  | 24.577,00 | 2,4577 |  | 100,0 |  |
|  | UKUPNO AKVATORIJ |  |  |  | 73.385,00 | 7,3385 |  |  |  |
|  | OBUHVAT PLANA |  |  |  | 97.962,00 | 9,7962 |  |  | 100,0 |

# "

Članak

Članak 7. mijenja se i glasi:

"Članak 7.

Ovim Planom predviđene su 22 čestice koje se sastoje od dijelova postojećih katastarskih čestica i čestica koje će nastati proširenjem obalnog prostora. Za svaku česticu su određene dimenzije, oblik i površina.

Njihova površina vidljiva je u tabličnom prikazu broj 1 i broj 2.

Veličina i oblik građevnih čestica utvrđeni su u grafičkim prilozima broj 4.2. "Uvjeti gradnje-parcelacija".

POVRŠINE PLANIRANIH GRAĐEVNIH ČESTICA                                        TABLICA 2.

| oznaka | planirane građevinske čestice | površina (m2) |
| --- | --- | --- |
| I. | Obala Banj-nautički dio luke | 434,0 |
| II. | Kopneni sadržaji luke posebne namjene- športske luke | 6.809,0 |
| II.B. | Prateći sadržaji | 5.976,0 |
| II.C. | Postojeća obala za privez Pekovac i nova obala | 833,0 |
| III. | Cestovni priključak športske luke | 199,0 |
| IV. | Javni gradski trg Pekovac | 3.494,0 |
| V. | Ugostiteljsko- turistički objekt | 2.435,0 |
| VI. | Javne pješačke površine Pekovac | 1.343,0 |
| VII. | Obala Pekovac-komunalni dio luke | 63,0 |
| VIII. | Obala - veslački klub | 103,0 |
| IX. | Višenamjenska površina - veslački klub | 410,0 |
| IX.A | Kolno-pješačka površina za potrebe veslačkog kluba "Krka" | 201,0 |
| X. | Stambeno-poslovna građevina s javnom garažom | 1.861,0 |
| XI. | Javne pješačke površine Dolac | 275,0 |
| XII. | Obala Dolac- Luka otvorena za javni promet županijskog značaja | 1.676,0 |
| XIII. | Dizel agregat Dolac | 16,0 |
| XIV. | Javna kolna i kolno-pješačka ulica | 2.231,0 |
| XIV.A | Javna kolna i kolno-pješačka ulica – pomorsko dobro | 673,0 |
| XV. | Javna kolna prometna površina s parkiralištem Dolac | 1.575,0 |
| XVI. | Javna gradska prometnica Pekovac | 443,0 |
| XVII. | Trafostanica Dolac | 31,0 |
| XVIII. | Jedriličarski klub "Val" | 148,0 |
| XIX. | Zaštitne zelene površine Dolac | 157,0 |
|  | UKUPNO | 24.577,0 |

Površine postojećih i planiranih građevnih čestica, kao i površine postojećih građevina na građevnim česticama (u tablicama 1 do 3) dobivene su izračunom putem računala, stoga su moguća manja odstupanja. Točni podaci o površinama pojedinih novoformiranih građevnih čestica i građevina na njima dobiti će se tek nakon detaljne i stručne geodetske izmjere na terenu prilikom izrade potrebne projektne dokumentacije a u slučaju odstupanja ne smatra se da je projektna dokumentacija protivna planu.

OBAVEZNI PROSTORNI POKAZATELJI	                                                                	TABLICA 3.

| red. br | detaljna namjena | plan ozn namjene | oznaka građ. čestice | max. tloc. površ. nadzemni dio (m2) TPN | koef. izgr. nadzemni dio kigN | max. tloc. površ. podzemni dio (m2) TPP | koef. izgr. podzemni dio kigP | max. tloc. površ. ukupna (m2) TP | max. koef. izgr. ukupni kig | koef. iskor ištenosti nadzemni dio kisN | max BRP nadze mni dio BRPN | koef. iskor ištenosti podzemni dio kisP | max BRP podze mni dio BRPP | koef. iskor ištenosti ukupno kis | max BRP ukupno BRP | BRP društvene djelatnosti / športski klub | BRP garaža / javna garaža | BRP poslovno | BRP stambeno | max.broj etaža nadze mno / podzemno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LUKA POSEBNE NAMJENE - ŠPORTSKA LUKA | LŠ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | KOPNENI SADRŽAJI ŠPORTSKE LUKE |  | II. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1 | prateći sadržaji |  | II.B | 600,0 | 0,10 | - | - | 600,0 | 0,10 | 0,25 | 1500,0 | - | - | 0,25 | 1500,0 | 1500,0 | - | - | - | P+1, P+2 |
| 1.1.1.1 | zona višenamjenskog manipulativnog platoa |  | dio II.B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.1.2 | građevina jedriličarskog kluba | R1, K1 | dio II.B | 600,0 | 0,10 | - | - | 600,0 | 0,10 | 0,25 | 1500,0 | - | - | 0,25 | 1500,0 | 1500,0 | - | - | - | P+1, P+2 |
| 1.1.1.3 | Zelene površine |  | dio II.B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.4 | zona parkirališta i interne prometnice |  | dio II.B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Postojeća obala za privez Pekovac i nova obala |  | II.C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | AKVATORIJ ŠPORTSKE LUKE |  | II.A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1 | Gatovi: G1 198m1, i G2 198m1, |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | VESLAČKI KLUB I JEDRILIČARSKI KLUB "VAL" |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | KOPNENI SADRŽAJI VESLAČKOG KLUB |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1 | Obala veslački klub - privezišna obala |  | VIII. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2. | Višenamjenska površina - veslački klub |  | IX. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | Kolno-pješačka površina za potrebe veslačkog kluba |  | IX.A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| 2.2. | AKVATORIJ VESLAČKOG KLUB |  | VIII.A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | JEDRILIČARSKI KLUB "VAL" |  | XVIII. | postojeće |  |  |  |  |  |
| 3. | LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA | LOk, LOž |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | KOPNENI SADRŽAJI |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1 | Obala Pekovac - privezišna obala sjever | LOk | VII. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2 | Obala Dolac - privezišna obala jug | LOž | XII. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | AKVATORIJ LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.1. | Akvatorij luke -sjever |  | VII.A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.2. | Akvatorij luke - jug |  | XII.A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET LOKALNOG ZNAČAJA - NAUTIČKI DIO LUKE | LOn |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. | KOPNENI SADRŽAJI - NAUTIČKI DIO LUKE |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.1. | Obala Banj - privezišna obala sjever |  | I. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | AKVATORIJ - NAUTIČKOG DIJELA LUKE |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.1. | Akvatorij -sjever |  | I.A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.3. | lukobrani LG1 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA GRAĐEVINA | T | V. | 1313,0 | 0,54 | 757,0 | 0,31 | 1447,0 | 0,60 | 1,17 | 2843,0 | 0,44 | 1070,0 | 1,60 | 3913,0 | - | 640,0 | 2650,0 | - | - |
| 5.1. | Jugozapadni dio građevine |  |  | 690,0 | 0,28 | - | - | 690,0 | 0,28 | 0,94 | 2220,0 | - | - | - | 2220,0 | - | - | 2220,0 | - | S-2+S-1 + P+1 |
| 5.2 | Terasa- krov podrumskih ukopanih etaža građevine - interna prometnica,parkiralište,nogostup |  |  | 623,0 | 0,26 | - | - | - | - | 0,26 | 623,0 | - | - | - | 623,0 | - | - | - | - | - |
| 5.3. | Sjeveroistočni ukopani i dio građevine |  |  | - | - | 757,0 | 0,31 | 757,0 | 0,31 | - | - | 0,44 | 1070,0 | - | 1070,0 | - | 640,0 | 430,0 | - | Po-2+ Po-1 |
| 5.4. | pješačko kolne površine |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5. | Zelene površine |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA S JAVNOM GARAŽOM (sklonište) | M1 | X. | 950,0 | 0,51 | 994,0 | 0,53 | 1134,0 | 0,60 | 1,15 | 2150,0 | 1,60 | 3000,0 | 2,75 | 5150,0 | - | 2890,0 | 250,0 | 1610,0 | - |
| 6.1. | nadzemni stambeni dio građevine | S |  | 550,0 | 0,29 | - | - | - | - | 0,86 | 1610,0 | - | - | - | 1610,0 | - | - | - | 1610,0 | S+P+2 |
| 6.2 | nadzemni poslovni dio građevine | K1 |  | 140,0 | 0,08 | - | - | 140,0 | 0,07 | 0,08 | 140,0 | - | - | - | 140,0 | - | - | 140,0 | - | S |
| 6.3. | Terasa-krov podrumskih ukopanih etaža građevine - interna prometnica | S |  | 260,0 | 0,14 | - | - | - | - | 0,13 | 260,0 | - | - | - | 260,0 | - | - | - | - | - |
| 6.4. | poslovni dio građevine -rampa na krovu | K1 |  | - | - | - | - | - | - | 0,08 | 140,0 | - | - | - | 140,0 | - | - | - | - | - |
| 6.5. | javna garaža ukopani dio građevine | IS, G1 |  | - | - | 994,0 | 0,53 | 994,0 | 0,53 | - | - | 1,60 | 3000,0 | - | 3000,0 | - | 2890,0 | 110,0 | - | Po-4+ Po-3+ Po-2+ Po-1 |
| 6.6. | pješačko kolne površine |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.7. | Zelene površine |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | JAVNE ZELENE POVRŠINE-zaštitno zelenilo | Z |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1. | Javna kolna prometna površina s parkiralištem Dolac - zaštitne zelene površine |  | Dio XV. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | Zaštitne zelene površine Dolac |  | XIX. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.3. | Javne pješačke površine Pekovac |  | dio VI. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.4. | Javni gradski trg Pekovac |  | dio IV. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.5. | Zaštitne zelene površine – javne pješake površine Dolac |  | dio XI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA | IS |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1. | KOPNENE POVRŠINE |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1.1. | Javne pješačke površine Dolac |  | dio XI. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1.2. | Javne pješačke površine Pekovac |  | dio VI. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1.3. | Javni gradski trg Pekovac |  | dio IV. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1.4. | Javna kolna prometna površina s parkiralištem Dolac |  | Dio XV. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1.5 | Javna gradska prometnica Pekovac |  | XVI. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1.6. | Cestovni priključak športske luke |  | III. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1.7. | Javna kolna i kolno-pješačka ulica |  | XIV. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1.7a. | Javna kolna i kolno-pješačka ulica– pomorsko dobro |  | XIV.A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.8. | lukobran LG1 222,0m | LOn |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1. 10 | Trafostanica Dolac |  | XVII | 8,0 | 0,27 | - | - | 8,0 | 0,27 | 0,27 | 8,0 | - | - | 0,27 | 8,0 | - | - | - | - | P |
| 8.1. 10a | Dizel agregat Dolac |  | XIII. | 7,2 | 0,45 | - | - | 7,2 | 0,45 | 0,45 | 7,2 | - | - | 0,45 | 7,2 | - | - | - |  | P |
| 8.1. 11 | Javna garaža | M1 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. | AKVATORIJ LUKE PEKOVAC ZA MANEVAR PLOVILA | A |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

"

Članak

Članak 17. mijenja se i glasi:

"Članak 17.

Za građevinu na građevnoj čestici XVIII. zadržavaju se postojeći koeficijenti izgrađenosti i iskorištenosti."

Članak

Članak 18. briše se.

Članak

U Članku 19. stavci (5) i (6) brišu se.

Članak

Članak 20. mijenja se i glasi:

"Članak 20.

Čestice II. - Kopneni sadržaji luke posebne namjene športske  luke - jedriličarski klub će nastati od:

- postojećih čestica,

- postojeće nasute obale,

- postojeće obale na sjeveroistočnoj strani

- manjim dijelom će se nasipavati  akvatorij -  korekcija 
obalne crte i na poziciji  lukobrana, travel lifta i vlake

Ukupno čestice II.   6.809,00 m2

Na predmetnim česticama potrebno je odvoziti postojeći nasip i smanjiti niveletu sa  +12mnm na +1,5 mnm do +2,0 mnm. Istočna međa je postojeća strma kamena obala.

Linija uređene obale određena je obvezatnim građevnim pravcem obale.“

Članak

U Članku 21. stavku (1) riječ "Čestica" mijenja se s riječi "Čestice".

Članak

U Članku 24. stavak (2) mijenja se i glasi:

"Čestica I. će nastati od:

- postojeća nasuta obala

- nasipavanjem akvatorija

Ukupno čestica I.			434,00 m2"

Članak

U Članku 26. stavak (1) mijenja se i glasi:

"Čestica IV. Javni gradski trg Pekovac će nastati od:

- postojećih parcela

- postojeća obala

Ukupno čestica   		3.494,00 m2"

Članak

Članak 30. mijenja se i glasi:

"Članak 30.

Čestica IX  Višenamjenska površina - veslački klub

Ova čestica nastat će od postojećih čestica prema grafičkom prilogu. Namijenjena je kao površina za potrebe VK "Krka".

Čestica IX.A Kolno pješačka površina za potrebe veslačkog kluba "Krka"

Ova čestica nastat će od postojećih čestica prema grafičkom prilogu. Ova čestica namijenjena je kao kolno-pješačka i manipulativna površina za potrebe VK "Krka"."

Članak

Članak 31. mijenja se i glasi:

"Članak 31.

Čestica XI. Javna pješačka površina Dolac

Planom je predviđena izgradnja javnog stubišta prema osnovnoj školi i stambeno-poslovnoj građevini. Ova čestica će nastati od kopnenih površina prema grafičkom prilogu.“

Članak

Članak 32. mijenja se i glasi:

"Članak 32.

Čestica XII. Obala Dolac – Luka otvorena za javni promet županijskog značaja

Ova građevna čestica je planirana kao obala luke otvorene za javni promet županijskog značaja prema grafičkom prilogu.

Na istoj je predviđen privez brodova domicilnog stanovništva i jedriličarskog kluba Val. Cijela duljina ove obale koristi se za privez te nije prikazan pojedinačni privezišni prostor da bi se maksimalno iskoristio prostor za privez plovila domicilnog stanovništva.

Ova čestica obuhvaća planirani rekonstruirani obalni zid te izmaknuti mandroć s dva gata. Za istu je potrebno izvesti cjelovito rješenje s česticama XIII, XIV, XIV.A, XV, XVII i XIX.

Dozvoljena su manja odstupanja od dimenzija gata prikazanih u grafičkom dijelu DPU-a, ukoliko se u postupku izrade projektne dokumentacije te ishođenja posebnih uvjeta dokažu tehnički prihvatljivija rješenja, a radi razrade u detaljnijem mjerilu te koja neće utjecati na koncepciju DPU-a.“

Članak

Članak 33. mijenja se i glasi:

"Članak 33.

Čestica XIII. Dizel agregat Dolac

Ova čestica planirana je za potrebe izgradnje Dizel agregata Dolac, a nastat će od dijela kopnene zelene površine.

Za istu je potrebno izvesti cjelovito rješenje s česticama XII, XIV, XIV.A, XV, XVII i XIX.“

Članak

Članak 34. mijenja se i glasi:

"Članak 34.

Čestice XIV. i XIV.A Javna kolna i kolno-pješačka ulica

Javne pješačke površine Dolac pretvaraju se u javnu kolnu i kolno-pješačku ulicu koja se sastoji od čestica XIV i XIV.A, koje dijeli granica pomorskog dobra. Čestica XIV.A je dio javne kolne i kolno-pješačke ulice između granice pomorskog dobra i čestice XII, a čestica XIV ostali dio javne kolne i kolno-pješačke ulice, sve prema grafičkom prilogu.

Čestica XIV će nastati od postojećih kopnenih površina, a čestica XIV.A dijelom od postojećih kopnenih površina i dijelom od površina dobivenih proširenjem obalnog prostora.

Za navedene čestice potrebno je izvesti cjelovito rješenje s česticama XII, XIII, XV, XVII i XIX.“

Članak

Članak 35. mijenja se i glasi:

"Članak 35.

Čestica XV. Javna kolna prometna površina s parkiralištem Dolac

Parkiralište planirati sukladno prijedlogu prometa kao jednosmjerno (prometnica širine 4,5 / 5,5 m kojom se ostvaruje pristup parkirališnim mjestima) s cca 50 parkirnih mjesta, od čega se 5% parkirnih mjesta mora osigurati za vozila osoba smanjene pokretljivosti. Dio parkirališta nalazi se izvan područja obuhvata DPU-a.

U sklopu parkirališta potrebno je osigurati mjesta za motore i motocikle sukladno čl. 77. ovih Odredbi.

Prema čestici XII. Planirano je uređenje zelenog pojasa.

Za navedenu česticu potrebno je izvesti cjelovito rješenje s česticama XII, XIII, XIV, XIV.A, XVII i XIX.“

Članak

U članku 37. dodaje se stavak (2) koji glasi:

"Za navedenu česticu potrebno je izvesti cjelovito rješenje s česticama XII, XIII, XIV, XIV.A, XV i XIX."

Članak

Iza članka 37. dodaju se članci 37.a i 37.b koji glase:

"Članak 37.a

Čestica XVIII. Jedriličarski klub "Val"

Planom je predviđeno zadržavanje postojećeg objekta JK "Val" u postojećim gabaritima.

Članak 37.b

Čestica XIX. Zaštitne zelene površine Dolac

Ova čestica se sastoji od postojećih zelenih površina uz trafostanicu i dizel agregat.

Za navedenu česticu potrebno je izvesti cjelovito rješenje s česticama XII, XIII, XIV, XIV.A, XV i XVII."

Članak

U članku 44. stavak (2) mijenja se i glasi:

"Na kopnenom obalnom dijelu na poziciji obalnog zida i manipulativnog višenamjenskog platoa nije predviđena gradnja objekata visokogradnje. Manipulativna višenamjenska površina je namijenjena manipulaciji brodicama veslačkog kluba (dovoz, odvoz, priprema, pranje i dr. za potrebe VK Krka)."

Članak

Naslov 2.3.5. mijenja se i glasi:

"2.3.5. Luka otvorena za javni promet županijskog značaja"

Članak

Članak 45. mijenja se i glasi:

"Članak 45.

U sklopu luke otvorene za javni promet županijskog značaja na kopnenom obalnom dijelu nije predviđena gradnja objekata visokogradnje.

Na sjevernoj strani akvatorija komunalne luke na prostoru uz postojeću obalnu šetnicu na poziciji obalnog zida i na jugoistočnom dijelu akvatorija uz planiranu obalnu šetnicu na poziciji obalnog zida je prostor namijenjen za organizaciju priveza brodova/brodica domicilnog stanovništva i jedriličarskog kluba "Val".“

Članak

Naslov 2.3.6. i članak 46. brišu se.

Članak

Članak 56. mijenja se i glasi:

"Članak 56.

Privez u funkciji luke otvorene za javni promet –županijskog značaja planira se bez ekološki neprihvatljivih sadržaja.

Za privez brodova koristit će se, osim rekonstruiranog obalnog zida, i izmješteni mandroć s dva gata.

Bitan element urbane opreme mogu biti bitva, bankina, stepenice u more, šetnica, klupe i javna rasvjeta.

Za oblikovanje otvorenih prostora primjenjivat će se odredbe za oblikovanje trgova i drugih pješačkih površina, samo s izrazitim identitetom i kvalitetom obzirom na dominantnost lokacije."

Članak

Članak 58. briše se.

Članak

Članak 59. briše se.

Članak

U članku 61. stavak (4) broj „XI.“ mijenja se s brojem „X.“.

Članak

U članku 63. stavku (2) iza riječi "kolnog" dodaje se zarez "," i tekst "kolno-pješačkog".

Članak

U članku 64. stavak (2) mijenja se i glasi:

"U funkciji cestovnog motornog prometa predviđena je rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih kolnika širine 6,00 m, iznimno 5,5 m, odnosno 5,0 za jednosmjerne."

U članku 64. stavci (3) i (4) brišu se.

U članku 64. stavak (7) koji postaje stavak (5) mijenja se i glasi:

"Za kretanje pješaka je u svim ulicama planirano uređenje pješačkih nogostupa širine minimalno 1,50 m. Iznimno u Ulici obala prvoboraca uz zaštićenu staru gradsku jezgru mogu biti i manji, ako je to uvjetovano postojećom gradnjom."

U članku 64. stavak (11) briše se.

Članak

Članak 66. mijenja se i glasi:

"Članak 66.

Gradska ulica Obala prvoboraca uz zaštićenu staru gradsku jezgru će se rekonstruirati u kolnu i kolno-pješačku ulicu.

Prilikom izrade nastavne projektne dokumentacije za kolno-pješački dio ulice Obala Prvoboraca razgraničenje površina potrebno je planirati u istom nivou, odnosno rubnjaci moraju biti upušteni.

Uvjetuje se snimanje nivelete ulaza i veža u sve zgrade ulice Obala Prvoboraca i prilagođavanje završnih kota partera, uz izvođenje ploha u jednom nivou bez arhitektonskih barijera, izuzev elemenata koji su vezani uz povijesne građevine odnosno originalne detalje.

Za Planom predviđeni dio Ul.Obala prvoboraca koji, se rekonstruira, određena je čestica XIV i XIV.A.“

Članak

Članak 71. briše se.

Članak

U članku 72. stavku (1) iza teksta "od 5,5 m" dodaje se tekst "(odnosno 5 m kod jednosmjernih ulica)“.

Članak

Članak 77. mijenja se i glasi:

"Članak 77.

U obuhvatu Plana predviđena su na javnom parkiralištu i javnoj garaži ukupno cca 150 parkirnih  mjesta.

Od ukupnog broja parkirnih mjesta 5% istih mora biti rezervirano za osobe smanjene pokretljivosti, a ista trebaju biti ravnomjerno raspoređena i na pogodnim mjestima.

Na javnim parkiralištima treba osigurati mjesta za motore i motocikle i to na način da se na 10 parkirališnih mjesta za automobile osigura jedno parkirališno mjesto za motore i/ili motocikle."

Članak

Članak 78. mijenja se i glasi:

"Članak 78.

U obuhvatu Plana uz zaštićenu staru gradsku jezgru rekonstruira se postojeće javno parkiralište. Broj planiranih parkirnih mjesta je cca 50. Na prostoru uz parkiralište planirano je uređenje zelenog pojasa.

Za predmetno rekonstruirano javno parkiralište određena je čestica XV.“

Članak

Naslov 3.1.1.1.4. mijenja se i glasi:

"3.1.1.1.4. Trgovi i druge veće pješačke te kolno-pješačke površine"

Članak

Članak 82. mijenja se i glasi:

"Članak 82.

Na postojeću obalnu šetnicu u uvali Pekovac nadovezuje se planirani gradski trg, a od uvale Pekovac u smjeru zapada nadovezuje se sjeveroistočni nogostup planirane javne prometnice kroz športsko-rekreacijsku zonu s bazenima.

Na kraju Ul. Obala prvoboraca na sjeveroistočnoj strani nadovezuje se javna pješačka komunikacija rampom (52,0 m) uz  jugozapadnu stranu stambeno-poslovne građevine s javnom garažom do stambene ulice (Ul. Biogradska), a uz jugoistočnu stranu građevine formira se novo stubište kao pješačka komunikacija od obale prema osnovnoj školi i internoj prometnoj površini stambeno-poslovne građevine s javnom garažom.

Postojeći uređeni dijelovi obalne šetnice:

- Javni gradski trg Pekovac	čestica IV.

- Javne pješačke površine Pekovac	čestica VI.

U svrhu formiranja planirane obalne šetnice izvršit će se rekonstrukcija i prenamjena dijela Ul. Obala prvoboraca u javnu kolnu i kolno-pješačku površinu uz zaštićenu staru gradsku jezgru.

Kolno-pješačka ulica je prometna površina namijenjena prvenstveno pješačkom prometu, a kolni promet je omogućen za stanovnike i ostale korisnike prostora koje ta prometna površina povezuje s ostalim prostorom te za sva interventna i komunalna vozila. Uvjeti gradnje za kolno-pješački dio ulice Obala Prvoboraca definirani su čl. 66. ovih Odredbi.

Rekonstruirane i novoizgrađene pješačke i kolno-pješačke površine će se urediti uz suglasnost nadležnog tijela za Zaštitu spomenika kulture.

Kolni pristup i prometovanje na pješačkim površinama obalne šetnice je moguć interventnim, dostavnim i turističkim (turistički vlak) vozilima.

Obalna šetnica na potezu uz zaštićenu staru gradsku jezgru označena je česticama XII, XIV i XIV.A.“

Članak

Članak 83. briše se.

Članak

U članku 84. stavak (3) briše se.

Članak

U članku 85. stavku (1) riječ "parcela" mijenja se sa riječi "čestica".

U članku 85. stavak (2) mijenja se i glasi:

"Za potrebe Luke otvorene za javni promet nautičkog dijela luke, Veslački klub "Krka" i Jedriličarski klub "Val" (postojeći objekt) potrebni broj parkirališnih ili garažnih mjesta će zadovoljiti u javnoj garaži i javnom parkiralištu."

Članak

U članku 86. stavku (1) podstavku (3) tekst "40 PM/1000 m2 BRP-a" mijenja se s tekstom "1 PM/25 m2 BRP-a“.

U članku 86. stavku (1) podstavku (5) iza teksta "(zimovanje)" dodaje se tekst "i komunalni vez".

U članku 86. stavku (3) iza teksta "s invaliditetom" dodaje se tekst "te 10% za motocikle".

U članku 86. stavak (5) i tablica u stavku (5) brišu se.

U članku 86. stavak (7) briše se.

Članak

Članak 88. mijenja se i glasi:

"Članak 88.

U obuhvatu Plana u akvatoriju Luke Pekovac osigurani su prostorni uvjeti za organizaciju pomorskog prometa, kroz uspostavu slijedećih morskih luka

a) morske luke otvorene za javni promet;

- županijskog značaja:

- komunalni dio luke i dio luke u korištenju jedriličarskog i veslačkog kluba

- nautički dio luke sjever

b) morske luke posebne namjene;

– športska luka

Unutar akvatorija morskih luka u Luci Pekovac predviđena je izgradnja gatova s privezima za:

- brodove/brodice upisane u hrvatski očevidnik brodova/brodica s namijenom šport i  razonoda, a koje brodice  su u vlasništvu članova udruge ili same udruge koja ima koncesiju za luku - luka posebne  namjene - športska  luka

- brodove u vlasništvu domicilnog stanovništva, JD "Val" i VK "Krka" - luka otvorena za javni promet županijskog značaja

- nautička plovila - luka otvorena za javni promet luka – nautički dio luke sjever

Gatovi će se položiti okomito na obalu kako bi se: dobila najoptimalnija funkcionalna veza s kopnenim sadržajima luka, racionalno iskoristili plovni putevi i akvatorij, osim gatova u mandroču.

Kartografskim prikazom 2.1."Infrastruktura mreža - promet"  dano je jedno od mogućih rješenja u svezi s brojem, pozicijom i međusobnim razmakom gatova. Ovo rješenje nije obvezatno, te je moguće organizirati navedene propozicije i drugačije. Takva načelno predložena organizacija gatova uz pretpostavljenu strukturu plovila dala bi okvirni kapacitet vezova na gatovima i obalnom zidu.

Ukupne potrebe za privezom brodova domicilnog stanovništva Planom su omogućene na prostoru luke otvorene za javni promet - luka županijskog značaja te Planom nije ograničen broj vezova.

Od preostala cca 51 broda koji su danas vezani u postojećoj Luci Perkovac (Tekstualni dio plana) dio brodova je u vlasništvu pravnih osoba u funkciji čartera koji mogu pod određenim uvjetima koristiti vez: u luci otvorenoj za javni promet - nautički dio luke ili u lukama nautičkog turizma u Šibensko kninskoj županiji. Preostali dio brodova koji su upisani u hrvatski očevidnik brodova/brodica s namijenom šport i razonoda, a vlasnici nisu domicilno stanovništvo ili su brodovi vlasništvo pravnih osoba mogu pod određenim uvjetima koristiti vez : u luci otvorenoj za javni promet  - nautički dio luke  ili u luci posebne namjene - športskoj luci.

U luci otvorenoj za javni promet-nautičkom dijelu luke 78 vezova je tranzitni vez sa mogučnošću zimovanja na 38 vezova na unutrašnjoj strani lukobrana.“

Članak

Članak 90. mijenja se i glasi:

"Članak 90.

Planom je predviđena rekonstrukcija postojećeg obalnog zida na potezu uz zaštićenu staru gradsku jezgru u Ul. Obala prvoboraca.

Planom je predviđeno da se dio obalne trase proširi prema moru, ovisno o položaju. Završna obrada utvrditi će se posebnim uvjetima nadležnog Konzervatorskog odjela.“

Članak

U članku 92. stavcima (1) i (2) oznaka "TK" mijenja se s oznakom "EKI".

U članku 92. stavak (4) mijenja se i glasi:

"Dozvoljena su manja odstupanja od trasa prikazanih u grafičkom dijelu DPU-a, a radi razrade u detaljnijem mjerilu te koja neće utjecati na koncepciju DPU-a."

Članak

U članku 93. dodaje se stavak (2) koji glasi:

"Dozvoljena su manja odstupanja od trasa prikazanih u grafičkom dijelu DPU-a, a radi razrade u detaljnijem mjerilu te koja neće utjecati na koncepciju DPU-a."

Članak

U naslovu 3.3.1. broj "04" mijenja se s brojem "0,4".

Članak

U članku 94. stavak (2) mijenja se i glasi:

"Planirana je rekonstrukcija postojeće TS Dolac."

Članak

U članku 96. stavak (1) mijenja se i glasi:

"Niskonaponska mreža izvodit će se podzemnim tipskim kabelima."

U članku 96. dodaje se stavak (8) koji glasi:

"Kao rezervni izvor napajanje za crpnu stanicu za potrebe oborinske odvodnje Dolac je planiran Dizel agregat lociran pored postojeće trafostanice."

Članak

U članku 97. stavak (3) briše se.

U članku 97. stavak (4) koji postaje stavak (3) mijenja se i glasi:

"U šetnicu su mogu ugraditi i podni reflektori. Za napajanje i kontrolu potrošnje električne energije za javnu rasvjetu, uz  postojeće transformatorske stanice TS Bazen i TS Dolac će se postaviti po kabelski razdjelni ormarići javne rasvjete."

U članku 97. stavak (5) briše se.

Članak

U članku 98. dodaje se stavak (4) koji glasi:

"Dozvoljena su manja odstupanja od trasa prikazanih u grafičkom dijelu DPU-a, ukoliko se u postupku izrade projektne dokumentacije te ishođenja posebnih uvjeta dokažu tehnički prihvatljivija rješenja, a radi razrade u detaljnijem mjerilu te koja neće utjecati na koncepciju DPU-a."

Članak

U članku 99. dodaje se stavak (8) koji glasi:

"Moguća je i prilagodba položaja hidranata u daljnjim fazama izrade projektne dokumentacije u skladu s važećim propisima."

Članak

U članku 100. dodaje se stavak (7) koji glasi:

"Moguće su prilagodbe položaja vodovodnih cijevi i spoja na postojeću vodovodnu mrežu ukoliko se pokaže potrebnim u daljnjim fazama izrade projektne dokumentacije."

Članak

Članak 102. mijenja se i glasi:

"Članak 102.

Pri projektiranju i izvođenju građevina i uređaja sustava odvodnje potrebno se pridržavati posebnih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih objekata i uređaja te pribaviti suglasnosti tijela ili osoba određenih posebnim propisima.

Dozvoljena su manja odstupanja od trasa prikazanih u grafičkom dijelu DPU-a, ukoliko se u postupku izrade projektne dokumentacije te ishođenja posebnih uvjeta dokažu tehnički prihvatljivija rješenja, a radi razrade u detaljnijem mjerilu te koja neće utjecati na koncepciju DPU-a. Detaljno određivanje trasa građevina utvrđuje se idejnim rješenjem, odnosno aktima provedbe dokumenata prostornog uređenja, vodeći računa o konfiguraciji tla, posebnim uvjetima i drugim okolnostima.

Javna odvodnja se u pravilu vodi u koridoru javnih prometnih površina.“

Članak

Članak 103. mijenja se i glasi:

"Članak 103.

Kako je s ciljem smanjenja utjecaja prelijevanja za visokih voda nova obala Dolca planirana na većoj visini od postojeće obale, stoga je planiran i zasebni sustav prihvata i dispozicije oborinskih voda koje se na predmetni obalni pojas slijevaju sa šireg kopnenog područja Doca.

Na područje obale Doca potrebno je planirati sustav šupljih rubnjaka, rešetki i slivnika kojima se prikupljaju oborinske vode.

Iste je prije upuštanja u more potrebno pročistiti na podzemnom pjeskolov/mastolov za pročišćavanje prikupljenih voda.

Pozicija i broj ispusta utvrditi će se posebnim uvjetima nadležnih tijela. moguće su i prilagodbe dimenzija podzemnog pjeskolova/mastolova i crpnog bazena s odgovarajućim ispustima u daljnjim fazama izrade projektne dokumentacije uz zadržavanje osnovnog tehničkog rješenja sustava odvodnje.

Odvodnja oborinske vode sa svih manipulativnih površina i prometnih površina (prometnice i parkirališta) većim od 200 m2 koje mogu biti onečišćene uljima i sl. će se prethodno odgovarajuće tretirati, odnosno, propuštati kroz pjeskolova/mastolova čime se štiti podzemlje od organskih i mineralnih zagađenja, te će se tako pročišćene oborinske vode ispuštati u more sukladno vodopravnim uvjetima.

Na lokaciji izlaza iz separatora dozvoljena je izvedba podzemnih prihvatnih bazena (retencija) za oborinske vode ukoliko se iste namjeravaju koristiti za zalijevanje zelenih površina, protupožarnu zaštitu i sl..“

Članak

U članku 104. stavak (2) briše se.

Članak

U članku 105. stavci (2) i (3) brišu se.

U članku 105. stavku (5) koji postaje stavak (3) rečenica "Najmanja je dubina ukopavanja kanalizacijskog cjevovoda 0.80 m računajući od tjemena cijevi." briše se.

Članak

U članku 110. dodaje se stavak (3) koji glasi:

"Uz zelene površine na području parkirališta Dolac planirani su i vrtni hidranti za zalijevanje."

Članak

Članak 111. mijenja se i glasi:

"Članak 111.

U odredbama PPUG povijesna jezgra Šibenika je navedena kao kao zaštićena kulturno-povijesna cjelina grada Šibenika. Unutar zone obuhvata Plana i unutar granica zaštite kulturno-povijesne cjeline je i dio obalnog pojasa mora.“

Članak

Članak 112. mijenja se i glasi:

"Članak 112.

Na prostoru obuhvata Plana mogući su tijekom uređenja i rekonstrukcije kolnih i pješačkih površina uz zaštićenu staru gradsku jezgru Šibenika arheološki nalazi za koji se ovim Planom određuju mjere zaštite.“

Članak

Članak 113. briše se.

Članak

Članak 114. briše se.

Članak

U članku 115. dodaje se stavak (2) koji glasi:

"U slučaju arheoloških nalaza treba postupiti sukladno članku 45. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara."

Članak

Članak 116. mijenja se i glasi:

"Članak 116.

Obveza arheološkog nadzora odnosi se i na akvatorij, gdjegod se predviđa produbljivanje podmorja. Početak radova mora biti prijavljen nadležnom Konzervatorskom odjelu u Šibeniku.

Prije svih podvodnih radova potrebno je izvršiti podvodni arheološki pregled užeg obalnog pojasa, te izraditi izvještaj.“

Članak

Članak 118. mijenja se i glasi:

"Članak 118.

Tehničke karakteristike lukobrana će se definirati kroz projektnu dokumentaciju detaljnijeg nivoa razrade.

Raspored gatova, njihova veličina i broj vezova Planom su tretirani načelno i moguće ih je (kroz projektnu dokumentaciju detaljnijeg nivoa razrade) i drukčije definirati, rasporediti odnosno dimenzionirati i locirati tako da sume ne prelaze planom zadani kapacitet-broj vezova, propisanih veličinom:

12m x 5m za:

- luku posebne namjene- športsku luku  199 vezova,

- luku otvorenu za javni promet-lokalnog značaja-nautički dio luke sjever  78 vezova“

Članak

Članak 120. mijenja se i glasi:

"Članak 120.

Ovim Planom se obrađuju javne kolno-pješačke i pješačke površine obalnog pojasa u Ul.Obala prvoboraca uz staru gradsku jezgru.

Postojeći kolni promet uz zaštićenu staru gradsku jezgru se prenamjenjuje u kolno-pješačku ulicu.“

Članak

Iza članka 120. dodaje se članka 120a. koji glasi:

"Članak 120.a

Zatečene povijesne muliće ("mandroč") u predjelu Dolac kod rekonstrukcije treba ponoviti u zatečenom obliku uz mogućnost proširenja obalne crte, ali za minimalnu potrebnu udaljenost od zatečene obalne linije.

Proširenje obalnog pojasa uključivo proširenje postojeće "ceste" – treba se odnositi na Kolno pješačku ulicu čija definicija je utvrđena GUP-om grada Šibenika.“

Članak

Članak 121. mijenja se i glasi:

"Članak 121.

Na prostoru obuhvata Plana tijekom radova kod rekonstrukcije obalnog pojasa mogući su arheološki nalazi u prostoru uz zaštićenu kulturno-povijesnu cjelinu. U cilju zaštite eventualnih nalaza potrebno je prilikom ishođenja lokacijske i građevinske dozvole ishoditi posebne uvjete, odnosno rješenje nadležnog Konzervatorskog odjela u Šibeniku.“

Članak

Članak 122. mijenja se i glasi:

"Članak 122.

Za sve zahvate obnove, rekonstrukcije, dogradnje, sanacije, prenamjene i ostalo, na građevinama potrebno je od nadležnih državnih institucija ishoditi zakonom propisane posebne uvjete, potvrde i/ili suglasnosti.“

Članak

Članak 123. mijenja se i glasi:

"Članak 123.

Ukoliko se pri izvođenju graditeljskih zahvata, naiđe na predmete ili nalaze arheološkog i povijesnog značaja, potrebno je radove odmah obustaviti i obavijestiti o nadležni konzervatorski odjel (Šibenik) te postupati sukladno članku 45. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.“

Članak

Članak 125. briše se.

Članak

Članak 126. briše se.

Članak

Članak 127. mijenja se i glasi:

"Članak 127.

Obzirom da je područje obuhvata Plana podijeljeno na zasebne građevne čestice, moguće je ovim Planom predviđenu izgradnju izvesti etapno, odnosno zasebno jednu od druge.

Iznimno, cjelokupni zahvat vezan uz čestice XII, XIII, XIV, XIV.A, XV, XVII i XIX je iz tehničkih razloga potrebno realizirati istovremeno.“

Članak

Članak 128. briše se.

Članak

Članak 129. mijenja se i glasi:

"Članak 129.

Za potrebe izgradnje stambeno-poslovne građevine s javnom garažom na prostoru ispred osnovne škole na kraju Dolca potrebno je raspisati arhitektonski natječaj.“

Članak

U članku 130. stavku (2) tekst "u gradskom uređaju za pročišćavanje" briše se.

U članku 130. stavku (3) tekst "površina za servis brodova i motora i garaža" briše se.

U članku 130. stavku (9) iza teksta "u skladu s" dodaje se riječ "važećim", a tekst "i Pravilnika o izmjenama i dopunama istog (NN 49/99 i 6/01)" briše se.

Članak

U članku 132. stavku (1) tekst "i u luci otvorenoj za javni promet – lokalnog značaja" briše se.

Članak

Članak 133. briše se.

Članak

Članak 135. briše se.

Članak

U članku 137. stavku (1) tekst "lokalnog značaja" briše se.

Članak

U članku 138. stavak (2) mijenja se i glasi:

"Na građevinskim česticama luke posebne namjene - športske luke, luke otvorene za javni promet – nautički dio luke, stambeno-poslovne građevine s javnom garažom, ugostiteljsko-turističke građevine u uvali Pekovac treba osigurati prostoriju ili na građevnoj čestici odgovarajući plato za postavu plastičnih kontejnera zapremine 1100 l, a na ostalim planiranim građevinskim česticama  potrebno je osigurati odgovarajući plato za postavu kontejnera."

U članku 138. stavak (3) briše se.

Članak

U članku 141. tekst "duž cijelog oboda" mijenja se s tekstom "gdje je moguće".

Članak

U članku 142. stavak (1) briše se.

U članku 142. stavak (4) briše se.

Članak

U članku 143. stavku (3) iza riječi "odredbama" dodaje se riječ "važećeg", a tekst "(NN 34/94)" briše se.

U članku 143. stavku (4) iza riječi "odredbama" dodaje se riječ "važećeg", a tekst "(NN 8/06)" briše se.

U članku 143. stavku (7) iza riječi "kolnih" dodaje se zarez "," i tekst "kolno-pješačkih".

U članku 143. stavku (7) podstavku (1) iza riječi "kolne" dodaje se tekst "(parkiralište), kolno-pješačkih".

Članak

U članku 145. stavak (1) briše se.

1.	POLAZIŠTA

1.1.	Razlozi za izradu izmjena i dopuna plana navedeni u Odluci o izradi 
izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja luke Pekovac

Detaljni plan uređenja luke Pekovac usvojen je 2008. godine (Službeni glasnik Grada Šibenika, br. 09/2008.).

Odluku o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja luke Pekovac (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune DPU-a) donijelo je Gradsko vijeće Grada Šibenika (Službeni glasnik Grada Šibenika, br. 04/2018.). U Odluci o izradi podrobnije su navedeni razlozi za izradu Izmjena i dopuna DPU-a:

- Postupak izrade Prostornog plana se pokreće radi utvrđene potreba za izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja luke Pekovac, kako bi se omogućila realizacija proširenja i uređenje obalnog pojasa u Docu.

- U skladu s mogućnostima iz Generalnog urbanističkog plana grada Šibenika („Službeni vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik“ broj 14/88, „Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/99, 1/01, 5/02 i 5/06, „Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 6/08, 4/14, 2/16, 8/16 i 1/17), kojim je omogućeno proširenje obalnog prostora uz korekciju obalne linije, pristupa se postupku izrade Prostornog plana u svrhu realizacije proširenja i uređenje obalnog pojasa u Docu.

Nositelj izrade odgovoran za postupak izrade Izmjena i dopuna DPU-a je Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Šibenika.

Odabrani stručni izrađivač plana je tvrtka APE d.o.o. iz Zagreba.

Prema Mišljenju Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije (KLASA: 351-03/18-01/10, URBROJ: 2182/1-15-18-2 od 7. svibnja 2018.) obzirom na razloge za izmjene navedene u Nacrtu odluke o izradi, proveden je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

1.2.	Obuhvat izmjena i dopuna DPU-a

Izmjene i dopune DPU-a obuhvaćaju izmjenu i dopunu tekstualnog dijela DPU-a, odnosno odredbi za provedbu te grafičkog dijela, vezanih uz luku otvorenu za javni promet i obalni zid u istočnom dijelu obuhvata Plana, odnosno kako je prikazano u grafičkom dijelu Plana.

Iako se predmet Izmjena i dopuna Plana odnosi samo na dio obuhvata područja DPU-a, grafički dio plana, je sukladno propisima iz područja prostornog planiranja u cijelosti prenesen u propisani elektronički standard prostornih planova te službenu kartografsku projekciju RH (HTRS96/TM).

1.3.	Ocjena stanja u obuhvatu izmjena i dopuna DPU-a

Na području koje je premet Izmjena i dopunama izrađeno je Idejno rješenje (Obala d.o.o. Split).

Navedeni projektant je analizirao stanje konstrukcija sadašnje obale, kao i način na koji je ona građena i s kojim su se sve problemima graditelji susreli (slijeganje temeljnog kamenog materijala i obalne konstrukcije koja se pratila u vremenskom periodu od tri godine prije konačnog dovršenja same obale) te su Idejnim rješenje postavljeni sljedeći ciljevi:

- Postići uvjete umanjenja plavljenja, te osiguranja odvijanja prometa i to regulacijom same trase obale bez dramatičnih zahvata

- Konstruktivno razriješiti proširenje i sanaciju postojeće obalne konstrukcije uzimajući u obzir, s jedne strane okolnost da su postojeći obalni zidovi utonuli, popucali i po fasadi oštećeni, te da se njihovo slijeganje možebitno usporilo, ali se ipak odvija.

- Problem prihvaćanja voda je zaista velik i specifičan i on se rješavao na način da se sve procijenjene količine prihvaćaju postojećim mješovitim kanalizacijskim odvodom, te se pumpanjem vraćaju u recipijent. Naravno što se tiče ove problematike sustav može funkcionirati kada se razina visoke vode nije podignula iznad razine do koje se može pumpom vodu crpiti i vraćati u recipijent.

- Teren na kojim su zidovi rađeni jest nasip od mješovitog kamenog materijala velike strmine, i koji se (nasip) naglo spušta do velikih dubina (cca 30 m).

1.4.	Zahtjevi za izradu izmjena i dopuna temeljem čl. 90. ZOPU

Odluka o izradi Izmjena i dopuna DPU-a dostavljena je, sukladno čl. 90. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17), na adrese nadležnih javnopravnih tijela. U sljedećoj tablici daje se pregled javnopravnih tijela koja su dostavili svoje zahtjeve i podatke:

| R.br | Naziv | Dostavljeni podatci |
| --- | --- | --- |
|  | Šibensko-kninska županija, Upravni odjel pomorstvo, promet i otočni razvoj, Šibenik | Dostavljeni podaci o granicama pomorskog dobra za cijelo područje obuhvata DPU-a. Dio podataka dostavljen je i za područje koje nije premet Izmjena i dopuna. |
|  | Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Šibenik | Dostavljene su planske smjernice (zahtjeve). |
|  | HAKOM | Upute za planiranje elektroničkih komunikacija. |
|  | Hrvatske vode, Split | Dostavljene su planske smjernice (zahtjeve). |
|  | Ministarstvo državne imovine | Dostavljene su opće smjernice za izradu Prostornih planova uređenja. |
|  | Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Šibeniku | Dostavljeni podaci o granicama kulturnog dobra te planske smjernice (mjere zaštite). |
|  | Ministarstvo obrane | Na području obuhvata nema zona posebne namjene. |
|  | MUP, PU Šibensko-kninska, Služba upravnih i inspekcijskih poslova, Šibenik | Dostavljene su planske smjernice (zahtjeve). |
|  | Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb | Dostavljene su planske smjernice (zahtjeve). |
|  | Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Zagreb | Upućuje na ishođenje mišljenja u postupku provedbe postupka Ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. |

2.	CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA

Osnovni cilj i programsko polazište za izradu Prostornog plana je stvaranje prostorno planskih preduvjeta za realizaciju proširenja i uređenja obalnog pojasa u Docu. Uz proširenje i sanaciju dotrajalih dijelova obale, planirana je i rekonstrukcija samog mandroča i proširenje postojeće ceste, a postojeća obalna crta će se (faksimilno) mijenjati s ciljem umanjenja plavljenja i poboljšanja uvjeta dužobalne šetnje komunikacije. Imajući u vidu da se dio luke Pekovac nalazi na prostoru povijesne urbane cjeline/jezgre grada Šibenika za koju je određen sustav zaštite i da se obuhvat plana nalazi na području ekološke mreže Natura 2000, području očuvanja značajnim za vrste i stanišne tipove HR3000171 - Ušće Krke, te da se u blizini nalazi zaštićeni krajobraz Kanal – Luka, potrebno je voditi računa o mjerama i uvjetima zaštite prirode i mjerama zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara.

Unutar obuhvata Prostornog plana se nalazi dio prostora gradskog projekta P2 - Obala u Docu, određenog Generalnim urbanističkim planom grada Šibenika.

3.	OBRAZLOŽENJE PLANSKIH RJEŠENJA

3.1.	Obrazloženje izmjena u tekstualnom dijelu plana (odredbe za provedbu)

Sve izmjene u tekstualnom dijelu plana proizlaze iz razloga za izradu izmjena i dopuna plana navedenima u Odluci o izradi, a odnose se na istočni dio područja obuhvata DPU-a.

3.2.	Obrazloženje izmjena u grafičkom dijelu plana

Sve izmjene u grafičkom dijelu plana proizlaze iz razloga za izradu Izmjena i dopuna Plana navedenima u Odluci o izradi.

Izmjena u dijelu namjene površina i prometne mreže

Na listu namjene površina izmijenjen je istočni dio područja obuhvata u skladu s Idejnim rješenjem na način da je prikazan izmaknuti mandroć s dva gata, ukinuti su gatovi (plutajući pontoni) te nautički dio luke u južnom dijelu.

Evidentirana je i postojeća građevina Jedriličarskog kluba "Val" te je za istu određena građevna čestica (XVIII.).

Izrađenim rješenjem (Obala d.o.o. Split) usvojene su predložene namjene prostora Doca, i to na način da su planirane kolne, kolno - pješačke i pješačke površine u obuhvatu plana.

Kolne površine koje se koriste za pristup predmetnom dijelu obalnog pojasa jesu postojeće jednosmjerne prometnice (dolazna i odlazna). Planiranim parkiralištem prolazi planirana jednosmjerna prometnica širine 4,5 / 5,5 m kojom se ostvaruje pristup parkirališnim mjestima. Ova prometnica je planirana na način da se omogući okretanje i povratak vozilima put juga i put sjeveru, uz istovremeno odmicanje njene trase od postojećih kuća u Docu.

Sjeverno od spomenutog parkirališta planirana je kolno - pješačka površina kojom se ostvaruje pristup do postojećih objekata u Docu kao i do objekata pomorske infrastrukture.

Duž kolne te kolno - pješačke površine proteže se obala za privez plovila domicilnog stanovništva kao dio luke otvorene za javni promet, a koja je u naravi pješačka površina.

Izmjena u dijelu infrastrukturne mreže

Infrastrukturna mreža je izmijenjena u skladu s već spomenutim rješenjem (Obala d.o.o. Split), a s obzirom na izmijenjenu situaciju obale.

Rješenje elektroničke komunikacijska infrastrukture EKI

Planirana je trasa EKI u trasi sa sjeverne strane prometnice na suprotnoj strani u odnosu na elektroenergetske kabele.

Na mjestu odvajanja k objektima su predviđeni kabelski zdenci u kojima se vrši račvanje instalacije i privod objektima. U glavnoj trasi treba predvidjeti dvije cijevi promjera 110 mm i dvije PEHD cijevi promjera 50 mm. Privode objektu osigurati sa dvije PEHD cijevi promjera 50 mm.

Na dijelu trase gdje energetski kabeli sijeku trasu EKI, treba osigurati zaštiti TK vodova od štetnog utjecaja elektroenergetskih kabela.

Prijelazi preko prometnice su planirani u betonskom bloku sa 2xPVC Ø110mm+2xPEHD Ø50mm.

Na čvornim mjestima i na mjestima privoda u objekt treba predvidjeti kabelske zdence s poklopcima za pritisak 150 kN ako se ne očekuje promet teških motornih vozila, a 400 kN gdje se očekuje promet teških motornih vozila.

Rješenje elektroenergetske mreže

Na područja Doca smještena je trafostanica instalirane snage 630 kVA. Ova trafostanica napaja električnom energijom postojeće distributivne i planirane potrošače okolnog područja.

Trafostanica je priključena na 10 kV mrežu. U zoni Doca je planirana luka s komunalnim vezovima te crpna stanica oborinske odvodnje. Planirana je javna rasvjeta prometnice i parkirališta. Kao rezervni izvor napajanje za crpnu stanicu spomenutim rješenjem je planiran diesel-agregat lociran pored postojeće trafostanice. Karakteristike diesel agregata će se odrediti prilikom izrade glavnog projekta.

Potrebe za napajanja novih potrošača u zoni obuhvata iznose:

- crpna stanica instalirane snage P= 200kW

- komunalni vezovi instalirane snage P=100kW

- javna rasvjeta instalirane snage 1 kW

Zbroj instalirane snage iznosi:

Pi=301 kW

Očekivana vršna snaga iznosi:

Pv= 301kW x 0.8= 240,8kW

Napajanje električnom energijom vršiti će se iz postojeće trafostanice 10(20)/0,4 kV tipskim kabelima XP 00-A 4x150 mm2, XP 00-A 4x50 mm2, odnosno XP 00 4x16 mm2. Kabeli za napajanje će se direktno iz TS spojiti na glavnu razvodnu ploču unutar objekta ili u postojeće i planirane KRO-e.

Rješenje mreže JR

Mreža javne rasvjete će se izvesti kabelima tipa XP 00 4x16 mm2 iz ormara javne rasvjete spojenog na vodno polje javne rasvjete u trafostanici. S obzirom na veličinu i karakter prometnice odabrani su za rasvjetu rasvjetni stupovi visine 4-6m na prometnici i parkingu, a za šetnicu prema moru rasvjetni stupovi visine 4m, a postavit će se u razmaku od 20-25m. Tip i vrsta rasvjetnih stupova i pripadnih rasvjetnih tijela, kao i precizni razmaci odredit će se prilikom izrade glavnog projekta javne rasvjete.

Rješenje vodovodnih instalacija

Duž predmetnog zahvata Doca proteže se vodovodna mreža koja se zadržava u postojećem stanju. Za potrebe opskrbe plovila vodom i zalijevanja planiranih zelenih površina, kao i za potrebe funkcioniranja hidrantske mreže, planirana je izvedba vodovodnih instalacija koje se nastavljaju na postojeću vodovodnu mrežu. Duž obalnog pojasa sagledano je postavljanje ormarića za opskrbu plovila vodom i strujom.

Moguće su prilagodbe položaja vodovodnih cijevi i spoja na postojeću vodovodnu mrežu ukoliko se pokaže potrebnim u daljnjim fazama izrade projektne dokumentacije. Isto tako, moguća je i prilagodba položaja vrtnih i požarnih hidranata u daljnjim fazama izrade projektne dokumentacije u skladu s važećim propisima.

Rješenje instalacija oborinske odvodnje

Duž predmetnog zahvata proteže se kolektor mješovite odvodnje koji se zadržava u postojećem stanju i ne koristi se za odvodnju oborinskih voda s planiranog zahvata.

Kako je s ciljem smanjenja utjecaja prelijevanja za visokih voda nova obala planirana na većoj visini od postojeće obale, to je bilo neophodno predvidjeti i adekvatan zasebni sustav prihvata i dispozicije oborinskih voda koje se na predmetni obalni pojas slijevaju sa šireg kopnenog područja Doca. Stoga je planiran sustav šupljih rubnjaka, rešetki i slivnika kojima se prikupljaju oborinske vode te ih se sustavom odvodnih kanala dovodi do centralnog mjesta prikupljanja u zoni ispod planiranog parkirališta u Docu. Na tom mjestu planiran je podzemni pjeskolov/mastolov za pročišćavanje prikupljenih voda (s incidentnim preljevom), a na koji se potom nastavlja podzemni crpni bazen s crpkama kojima se prikupljena i pročišćena oborinska voda pumpa u more.

Koncept, karakteristike i dimenzije svih elemenata sustava detaljno su sagledani te su isti i računski provjereni. Moguće su prilagodbe položaja šupljih rubnjaka, rešetki i slivnika, kao i sabirnih kanala, u daljnjim fazama izrade projektne dokumentacije uz zadržavanje osnovnog tehničkog rješenja sustava odvodnje. Također, moguće su i prilagodbe dimenzija podzemnog pjeskolova / mastolova i crpnog bazena s odgovarajućim ispustima u daljnjim fazama izrade projektne dokumentacije uz zadržavanje osnovnog tehničkog rješenja sustava odvodnje.

Kao rezervni izvor napajanje za crpnu stanicu za potrebe oborinske odvodnje Dolac je planiran diesel-agregat lociran pored postojeće trafostanice.

Izmjena u dijelu uvjeta korištenja, uređenja i zaštite površina

Na navedenom prikazu izmijenjena je obala u istočnom dijelu te je umjesto sanacije za istu planirana rekonstrukcija - promjena korištenja radi poboljšanja funkcionalnosti.

Izmjena u dijelu uvjeta gradnje

Na listovima uvjeta gradnje izmijenjena je parcelacija u istočnom dijelu je prikazano izmještanje (rekonstrukcija) madroća i dva gata.

Ukinuta je građevna čestica XIII – obala Dolac – nautički dio luke, dok je čestica XII. Usklađena s predloženim rješenjem obale.

U sjevernom dijelu Doca čestice IX. I XI. su usklađene s postojećim stanjem te je formirana čestica IX.A – kolno-pješačka površina za potrebe veslačkog kluba "Krka".

Formirana je čestica XIV. za javnu kolnu i kolno-pješačku ulicu, čestica XIV.A za dio kolne i kolno-pješačke ulice između obale i granice pomorskog dobra te XV. za Javnu kolnu prometnu površinu s parkiralištem Dolac. Za sve tri čestice uključivo i čestice XII., XIII., XVII. i XIX. potrebno je izraditi cjelovito rješenje.

Za postojeći Jedriličarski klub "Val" formirana je čestica XVIII., za trafostanicu planirana je čestica XVII., za dizel agregat planirana je čestica XIII. te čestica XIX. za zaštitnu zelenu površinu uz postojeću TS.

Tablični prikazi dani su u odredbama za provedbu.

Manje izmjene površine građevnih čestica odnose se na prenošenje plana u službenu kartografsku projekciju RH (HTRS96/TM).

Površine građevnih čestica, kao i površine gradivog dijela čestice dobivene su izračunom putem računala, stoga su moguća manja odstupanja, tako da se podaci u narednim tablicama trebaju promatrati isključivo kao planerska informacija. Točni podaci o površinama pojedinih novoformiranih građevnih čestica i građevina na njima dobiti će se tek nakon detaljne i stručne geodetske izmjere na terenu prilikom izrade potrebne projektne dokumentacije, a u slučaju odstupanja ne smatra se da je projektna dokumentacija protivna planu.

POVRŠINE PLANIRANIH GRAĐEVNIH ČESTICA

| oznaka | planirane građevinske čestice | površina (m2) |
| --- | --- | --- |
| I. | Obala Banj-nautički dio luke | 434,0 |
| II. | Kopneni sadržaji luke posebne namjene- športske luke | 6.809,0 |
| II.B. | Prateći sadržaji | 5.976,0 |
| II.C. | Postojeća obala za privez Pekovac i nova obala | 833,0 |
| III. | Cestovni priključak športske luke | 199,0 |
| IV. | Javni gradski trg Pekovac | 3.494,0 |
| V. | Ugostiteljsko- turistički objekt | 2.435,0 |
| VI. | Javne pješačke površine Pekovac | 1.343,0 |
| VII. | Obala Pekovac-komunalni dio luke | 63,0 |
| VIII. | Obala - veslački klub | 103,0 |
| IX. | Višenamjenska površina - veslački klub | 410,0 |
| IX.A | Kolno-pješačka površina za potrebe veslačkog kluba "Krka" | 201,0 |
| X. | Stambeno-poslovna građevina s javnom garažom | 1.861,0 |
| XI. | Javne pješačke površine Dolac | 275,0 |
| XII. | Obala Dolac- Luka otvorena za javni promet županijskog značaja | 1.676,0 |
| XIII. | Dizel agregat Dolac | 16,0 |
| XIV. | Javna kolna i kolno-pješačka ulica | 2.231,0 |
| XIV.A | Javna kolna i kolno-pješačka ulica – pomorsko dobro | 673,0 |
| XV. | Javna kolna prometna površina s parkiralištem Dolac | 1.575,0 |
| XVI. | Javna gradska prometnica Pekovac | 443,0 |
| XVII. | Trafostanica Dolac | 31,0 |
| XVIII. | Jedriličarski klub "Val" | 148,0 |
| XIX. | Zaštitne zelene površine Dolac | 157,0 |
|  | UKUPNO | 24.577,0 |

LITERATURA I IZVORI

- Detaljni plan uređenja luke Pekovac (Službeni glasnik Grada Šibenika, br. 09/2008.)

- Generalnog urbanističkog plana grada Šibenika („Službeni vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik“ broj 14/88, „Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/99, 1/01, 5/02 i 5/06, „Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 6/08, 4/14, 2/16, 8/16 i 1/17)

- Prostorni plan uređenja Grada Šibenika, („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 03/03, 11/07, Službeni glasnik Grada Šibenika broj 05/12, 09/13, 08/15, 09/17)

- Prostorni plan uređenja Šibensko-kninske županije, („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 11/02, 10/05, 3/06, 5/08, 9/12 – pročišćeni tekst, 4/13, 8/13, 2/14 i 4/17)

- Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske, Zavod za prostorno planiranje Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja Republike Hrvatske, Zagreb, srpanj 199,  izmjene i dopune 2013.

- Program prostornog uređenja Republike Hrvatske, Zavod za prostorno planiranje Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja Republike Hrvatske, Zagreb, svibanj 1999, izmjene i dopune 2013.

- Ostali podaci javnopravnih tijela na razini države, županije i grada.

ZAKONI I PROPISI

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

- Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98., 39/04., 45/04., 163/04., 148/10. 9/11.)

- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20)

- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

- Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19)

- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19)

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

- Zakon o vodama (NN 66/19)

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20)

- Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)

- Zakon o obrani (NN 73/13, 75/15, 27/16, 110/17, 30/18)

- Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20)

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)

- Zakon o policiji (NN 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15, 121/16, 66/19)

- Zakon o policijskim poslovima i ovlastima (NN 76/09, 92/14, 70/19)

- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95 i 56/10)

- Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružju (NN 70/17),

- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20)

- Pravilnik o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka (NN 100/19)

- Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi (NN 28/16)

- Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20)

- Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata  (NN 9/20)

- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)

- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)

- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20)

- Plan intervencija u zaštiti okoliša (NN 82/99, 86/99, 12/01)

- Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 30/14, 67/14)

- Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN 69/16)

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06)

- Pravilnik o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (NN 35/94, ispr.55/94)

- Pravilnik o građevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete građenja glede zaštite od požara (NN 35/94)

- Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94, 110/05, 28/10)

- Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 56/12, 61/12)

- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN 146/05)

- Pravilnik o zahvatima u prostorima u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11)

- Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN 100/99)

- Pravilnik o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za međunarodni transport (Sl. list br. 26/85)

- Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07)

- Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99)

- Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN 93/08)

- Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladištenja eksplozivnih tvari (NN 26/09, 41/09 i 66/10)

- Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14).

- Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine (NN 93/17)

- Plan intervencija u zaštiti okoliša (NN 82/99, 86/99, 12/01)

- Uredba o informacijskom sustavu prostornog uređenja (NN 115/15)

- Uredbu o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 131/12, 92/15)

- Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/19)

- Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 87/17)

- Uredba o klasifikaciji voda (NN 77/98, 137/08)

EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA

IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA LUKE PEKOVAC

| 3. svibnja 2018. | Zatraženo mišljenje o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene, odnosno strateške procjene utjecaja na okoliš |
| --- | --- |
| 7. svibnja 2018. | Mišljenje Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš |
| 7. svibnja 2018. | Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izradi |
| 16. svibnja 2018. | Donesena Odluka o izradi Izmjena i dopuna na Gradskom vijeću i objavljena u Službenom glasniku Grada Šibenika 4/2018. |
| 24. svibnja 2018. | Temeljem čl. 90. Zakona o prostornom uređenju dostavljena je Odluka o tijelima i osobama određenim posebnim propisima: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Šibeniku, Stube Jurija Č:ulinovića 1/3, 22000 Šibenik Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg kralja Petra Krešimira IV 1, 10000 Zagreb Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Šibensko-kninska, Služba upravnih i inspekcijskih poslova, Velimira Škorpika 5, 22000 Šibenik Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Šibenik, Odjel za zaštitu i spašavanje, Velimira Škorpika 5, 22000 Šibenik Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova, Vukovarska 35, 21000 Split Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb HEP - ODS d.o.o., Elektra - Šibenik, Ante Šupuka 1, 22000 Šibenik Vodovod i odvodnja d.o.o , Kralja Zvonimira 50, 22000 Šibenik EVN Croatia Plin d.o.o., Zagrebačka avenija 104, 10000 Zagreb Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije, Vladimira Nazora 1, 22000 Šibenik Javna ustanova Priroda Šibensko - kninske županije, Prilaz tvornici 39, 22000 Šibenik Lučka kapetanija Šibenik, Obala Franje Tuđmana 8, 22000 Šibenik Lučka uprava Šibensko-kninske županije, Draga 14, 22000 Šibenik Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove, Trg Pavla Šubića I br. 2, 22000 Šibenik, Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj, Trg Pavla Šubića I br. 2, 22000 Šibenik Grad Šibenik, Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, 22000 Šibenik Grad Šibenik, Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, 22000 Šibenik Grad Šibenik, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, 22000 Šibenik Grad Šibenik, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnju, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, 22000 Šibenik Gradska četvrt Stari grad, Nove crkve 2, 22000 Šibenik |
| 25. svibnja 2018. | Obavijest o izradi |
| svibanj-lipanj 2018. | Temeljem čl. 90. Zakona o prostornom uređenju podatke su dostavili: Šibensko-kninska županija, Upravni odjel pomorstvo, promet i otočni razvoj, Šibenik Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Šibenik HAKOM Hrvatske vode, Split Ministarstvo državne imovine Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Šibeniku Ministarstvo obrane MUP, PU Šibensko-kninska, Služba upravnih i inspekcijskih poslova, Šibenik Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb 10. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Zagreb |
| 12. prosinca 2019. | Pribavljeno je mišljenje Šibensko – kninska županija, Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove (KLASA: 351-03/18-01/10, URBROJ: 3182/1-15-19-4) o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene. |
| prosinac 2019. | Izrađen i predan nacrt prijedloga |
| 09. siječnja 2020. | Gradonačelnik je donio Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja luke Pekovac na okoliš. |
| ožujak 2020. | Zbog nastale situacije vezano uz pandemiju COVID-19 izrada Plana je privremeno zaustavljena zbog nemogućnosti provedbe javnog izlaganje bez ograničenja (zbog zabrane javnih okupljanja) i dovršiti će se kada se procijeni da će isto biti moguće i sukladno važećim mjerama a sukladno naputku Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja (KLASA: 350-01/20-01/116, URBROJ: 531-06-01-20-3 od 20. ožujka 2020.). |
| 26. srpnja 2021. | Gradonačelnik je donio zaključak o utvrđivanju prijedloga plana za javnu raspravu (KLASA: 350-02/18-01/23; URBROJ:2182/01-04-21-33) |
| 04. kolovoza 2021. | Posebna obavijest temeljem čl. 97 Zakona o prostornom uređenju upućena je na adrese javnopravnih tijela. |
| 10. kolovoza 2021. | Objava javne rasprave mrežnim stranicama Grada Šibenika (www.sibenik.hr) te na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (https://mgipu.gov.hr/) |
| 10. kolovoza 2021. | Objava javne rasprave u "Slobodnoj Dalmaciji". |
| 23.-30. kolovoza 2021. | Javni uvid u prijedlog plana organiziran je u prostorijama Grada Šibenika. |
| 24. kolovoza 2021. | Javno izlaganje održano u Kući umjetnosti Arsen, Obala hrvatske mornarice 1, 22000 Šibenik s početkom u 12:00 sati |
| 30. kolovoza 2021. | Kraj Javnog uvida i roka za dostavu pisanih očitovanja, mišljenja, primjedbi i prijedloga na prijedlog plana. |
| 13. rujna 2021. | Izrađeno je Izvješće s javne rasprave i potvrđeno od strane nositelja izrade i izrađivača Plana. |
| 03. studenog 2021. | Gradonačelnik Grada Šibenika razmotrio je Nacrt konačnog prijedloga plana, Izvješće o javnoj raspravi te je utvrdio Konačni prijedlog plana. |
| 16. studenog 2021. | Konačni prijedlog Plana dostavljen je Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine sukladno čl. 108. Zakona |
| 25. veljače 2022. | Ishođena je Suglasnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine sukladno čl. 108. Zakona (KLASA: 350-02/21-14/9, URBROJ: 531-06-01-02/07-22-3) |
| Upućeno 02.03.2022. | Sukladno čl. 106. Zakona dostavljene su obavijesti sudionicima javne rasprave. |
| 10. ožujka 2022. | Gradsko vijeće donijelo je Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja luke Pekovac. |
| 16. ožujka 2022. | Odluka o donošenju objavljena je u "Službenom glasniku grada Šibenika" br. 04/2022. |

SAŽETAK ZA JAVNOST (javna rasprava)

Uvod

Detaljni plan uređenja luke Pekovac usvojen je 2008. godine (Službeni glasnik Grada Šibenika, br. 09/2008.).

Odluku o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja luke Pekovac (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune DPU-a) donijelo je Gradsko vijeće Grada Šibenika (Službeni glasnik Grada Šibenika, br. 04/2018.).

Nositelj izrade odgovoran za postupak izrade Izmjena i dopuna DPU-a je Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Šibenika.

Odabrani stručni izrađivač plana je tvrtka APE d.o.o. iz Zagreba.

Prema Mišljenju Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije (KLASA: 351-03/18-01/10, URBROJ: 2182/1-15-18-2 od 7. svibnja 2018.) obzirom na razloge za izmjene navedene u Nacrtu odluke o izradi, proveden je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

Izmjene i dopune DPU-a obuhvaćaju izmjenu i dopunu tekstualnog dijela DPU-a, odnosno odredbi za provedbu te grafičkog dijela, vezanih uz luku otvorenu za javni promet i obalni zid u istočnom dijelu obuhvata Plana, odnosno kako je prikazano u grafičkom dijelu Plana.

Razlozi za izradu Izmjena i dopuna DPU-a

U Odluci o izradi podrobnije su navedeni razlozi za izradu Izmjena i dopuna DPU-a:

- Postupak izrade Prostornog plana se pokreće radi utvrđene potreba za izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja luke Pekovac, kako bi se omogućila realizacija proširenja i uređenje obalnog pojasa u Docu.

- U skladu s mogućnostima iz Generalnog urbanističkog plana grada Šibenika („Službeni vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik“ broj 14/88, „Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/99, 1/01, 5/02 i 5/06, „Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 6/08, 4/14, 2/16, 8/16 i 1/17), kojim je omogućeno proširenje obalnog prostora uz korekciju obalne linije, pristupa se postupku izrade Prostornog plana u svrhu realizacije proširenja i uređenje obalnog pojasa u Docu.

Obrazloženje izmjena

Obrazloženje izmjena u tekstualnom dijelu plana (odredbe za provedbu)

Sve izmjene u tekstualnom dijelu plana proizlaze iz razloga za izradu izmjena i dopuna plana navedenima u Odluci o izradi, a odnose se na istočni dio područja obuhvata DPU-a.

Obrazloženje izmjena u grafičkom dijelu plana

Sve izmjene u grafičkom dijelu plana proizlaze iz razloga za izradu Izmjena i dopuna Plana navedenima u Odluci o izradi.

Izmjena u dijelu namjene površina i prometne mreže

Na listu namjene površina izmijenjen je istočni dio područja obuhvata u skladu s Idejnim rješenjem na način da je prikazan izmaknuti mandroć s dva gata, ukinuti su gatovi (plutajući pontoni) te nautički dio luke u južnom dijelu.

Evidentirana je i postojeća građevina Jedriličarskog kluba "Val" te je za istu određena građevna čestica (XVIII.).

Izrađenim rješenjem (Pomorski projekti d.o.o. Split) usvojene su predložene namjene prostora Doca, i to na način da su planirane kolne, kolno - pješačke i pješačke površine u obuhvatu plana.

Kolne površine koje se koriste za pristup predmetnom dijelu obalnog pojasa jesu postojeće jednosmjerne prometnice (dolazna i odlazna). Planiranim parkiralištem prolazi planirana jednosmjerna prometnica širine 4,5 / 5,5 m kojom se ostvaruje pristup parkirališnim mjestima. Ova prometnica je planirana na način da se omogući okretanje i povratak vozilima put juga i put sjeveru, uz istovremeno odmicanje njene trase od postojećih kuća u Docu.

Sjeverno od spomenutog parkirališta planirana je kolno - pješačka površina kojom se ostvaruje pristup do postojećih objekata u Docu kao i do objekata pomorske infrastrukture.

Duž kolne te kolno - pješačke površine proteže se obala za privez plovila domicilnog stanovništva kao dio luke otvorene za javni promet, a koja je u naravi pješačka površina.

Izmjena u dijelu infrastrukturne mreže

Infrastrukturna mreža je izmijenjena u skladu s već spomenutim rješenjem (Pomorski projekti d.o.o. Split), a s obzirom na izmijenjenu situaciju obale.

Izmjena u dijelu uvjeta korištenja, uređenja i zaštite površina

Na navedenom prikazu izmijenjena je obala u istočnom dijelu te je umjesto sanacije za istu planirana rekonstrukcija - promjena korištenja radi poboljšanja funkcionalnosti.

Izmjena u dijelu uvjeta gradnje

Na listovima uvjeta gradnje izmijenjena je parcelacija u istočnom dijelu je prikazano izmještanje (rekonstrukcija) madroća i dva gata.

Ukinuta je građevna čestica XIII – obala Dolac – nautički dio luke, dok je čestica XII. Usklađena s predloženim rješenjem obale.

U sjevernom dijelu Doca čestice IX. I XI. su usklađene s postojećim stanjem te je formirana čestica IX.A – kolno-pješačka površina za potrebe veslačkog kluba "Krka".

Formirana je čestica XIV. za javnu kolnu i kolno-pješačku ulicu, čestica XIV.A za dio kolne i kolno-pješačke ulice između obale i granice pomorskog dobra te XV. za parkiralište Dolac. Za sve tri čestice uključivo i čestice XII., XIII., XVII. i XIX. potrebno je izraditi cjelovito rješenje.

Za postojeći Jedriličarski klub "Val" formirana je čestica XVIII., za trafostanicu planirana je čestica XVII., za dizel agregat planirana je čestica XIII. te čestica XIX. za zaštitnu zelenu površinu uz postojeću TS.

Tablični prikazi dani su u odredbama za provedbu.

Manje izmjene površine građevnih čestica odnose se na prenošenje plana u službenu kartografsku projekciju RH (HTRS96/TM).

Površine građevnih čestica, kao i površine gradivog dijela čestice dobivene su izračunom putem računala, stoga su moguća manja odstupanja, tako da se podaci u narednim tablicama trebaju promatrati isključivo kao planerska informacija. Točni podaci o površinama pojedinih novoformiranih građevnih čestica i građevina na njima dobiti će se tek nakon detaljne i stručne geodetske izmjere na terenu prilikom izrade potrebne projektne dokumentacije, a u slučaju odstupanja ne smatra se da je projektna dokumentacija protivna planu.

POVRŠINE PLANIRANIH GRAĐEVNIH ČESTICA

| oznaka | planirane građevinske čestice | površina (m2) |
| --- | --- | --- |
| I. | Obala Banj-nautički dio luke | 434,0 |
| II. | Kopneni sadržaji luke posebne namjene- športske luke | 6.809,0 |
| II.B. | Prateći sadržaji | 5.976,0 |
| II.C. | Postojeća obala za privez Pekovac i nova obala | 833,0 |
| III. | Cestovni priključak športske luke | 199,0 |
| IV. | Javni gradski trg Pekovac | 3.494,0 |
| V. | Ugostiteljsko- turistički objekt | 2.435,0 |
| VI. | Javne pješačke površine Pekovac | 1.343,0 |
| VII. | Obala Pekovac-komunalni dio luke | 63,0 |
| VIII. | Obala - veslački klub | 103,0 |
| IX. | Višenamjenska površina - veslački klub | 410,0 |
| IX.A | Kolno-pješačka površina za potrebe veslačkog kluba "Krka" | 201,0 |
| X. | Stambeno-poslovna građevina s javnom garažom | 1.861,0 |
| XI. | Javne pješačke površine Dolac | 275,0 |
| XII. | Obala Dolac- Luka otvorena za javni promet županijskog značaja | 1.676,0 |
| XIII. | Dizel agregat Dolac | 16,0 |
| XIV. | Javna kolna i kolno-pješačka ulica | 2.231,0 |
| XIV.A | Javna kolna i kolno-pješačka ulica – pomorsko dobro | 673,0 |
| XV. | parkiralište Dolac (kolna prometna površina) | 1.575,0 |
| XVI. | Javna gradska prometnica Pekovac | 443,0 |
| XVII. | Trafostanica Dolac | 31,0 |
| XVIII. | Jedriličarski klub "Val" | 148,0 |
| XIX. | Zaštitne zelene površine Dolac | 157,0 |
|  | UKUPNO | 24.577,0 |

# Text boxes

IZMJENE I DOPUNE 
 DETALJNOG PLANA UREĐENJA
LUKE PEKOVAC

I.

OSNOVNI DIO PLANA

I.0.

OPĆI PODACI O STRUČNOM IZRAĐIVAČU PLANA I ODGOVORNOM VODITELJU IZRADE

- Izvod iz Sudskog registra

- Rješenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

- Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista

- Rješenje o imenovanju odgovornog voditelja nacrta prijedloga plana

IZMJENE I DOPUNE 
 DETALJNOG PLANA UREĐENJA
LUKE PEKOVAC

I.

OSNOVNI DIO PLANA

I.1.

TEKSTUALNI DIO

ODREDBE ZA PROVEDBU

IZMJENE I DOPUNE 
 DETALJNOG PLANA UREĐENJA
LUKE PEKOVAC

I.

OSNOVNI DIO PLANA

I.2.

GRAFIČKI DIO PLANA

IZMJENE I DOPUNE 
 DETALJNOG PLANA UREĐENJA
LUKE PEKOVAC

I.

OSNOVNI DIO PLANA

I.3.

OBRAZLOŽENJE PLANA

IZMJENE I DOPUNE 
 DETALJNOG PLANA UREĐENJA
LUKE PEKOVAC

II.

PRILOZI PLANA

II.1.

POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA

IZMJENE I DOPUNE 
 DETALJNOG PLANA UREĐENJA
LUKE PEKOVAC

II.

PRILOZI PLANA

II.2.

ZAHTJEVI IZ ČLANKA 90. 
ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU

(ZAHTJEVI ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA KOJI 
NISU SADRŽANI U INFORMACIJSKOM SUSTAVU)

IZMJENE I DOPUNE 
 DETALJNOG PLANA UREĐENJA
LUKE PEKOVAC

II.

PRILOZI PLANA

II.3.

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

IZMJENE I DOPUNE 
 DETALJNOG PLANA UREĐENJA
LUKE PEKOVAC

II.

OBVEZNI PRILOZI

II.4.

SUGLASNOST NA KONAČNI PRIJEDLOG PLANA

IZMJENE I DOPUNE 
 DETALJNOG PLANA UREĐENJA
LUKE PEKOVAC

II.

PRILOZI PLANA

II.5.

EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA

IZMJENE I DOPUNE 
 DETALJNOG PLANA UREĐENJA
LUKE PEKOVAC

II.

PRILOZI PLANA

II.6.

SAŽETAK ZA JAVNOST